## Slide 1: IP地址简介
淄博五中信息中心

## Slide 2: 什么是IP地址
打电话的两种情景
  记得号码
  不记得号码——电话簿查找人名
  最终，电话系统通过电话号码查找用户
上网的两种情景
  输入域名登录：www.baidu.com
  另一种方式——IP地址：119.75.218.77
  最终，计算机网络通过IP地址找到对方机器
119.75.218.77

## Slide 3: IP地址表示方法
点分十进制 | 二进制（32位）
0.0.0.0 | 00000000 00000000 00000000 00000000
1.2.3.4 | 00000001 00000010 00000011 00000100
10.0.0.255 | 00001010 00000000 00000000 11111111
165.195.130.107 | 10100101 11000011 10000010 01101011
255.255.255.255 | 11111111 11111111 11111111 11111111
思考：IP地址每一组数可以是任意整数吗？

## Slide 4: IP地址结构
手机号码结构（3+4+4）
182 | 6438 | 8861
运营商（3位） | 地区编码（4位） | 用户标识（4）
IP地址结构
网络号 | 主机号
119 | 75.218.77
192.168.1 | 243
网络号与主机号长度不固定

## Slide 5: IP分类寻址

## Slide 6: IP地址范围
下面以B类地址为例，计算一下点分十进制ip地址范围
二进制最小值 | 10000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000
对应十进制 | 128 | 0 | 0 | 0
二进制最大值 | 10111111 | 11111111 | 11111111 | 11111111
对应十进制 | 191 | 255 | 255 | 255
B类地址范围：128.0.0.0——191.255.255.255

## Slide 7: IP地址分类
类型 | 地址范围 | 高序位 | 网络数量 | 主机数量
A类 | 0.0.0.0-127.255.255.255 | 0 | 128 | 16777216
B类 | 128.0.0.0-191.255.255.255 | 10 | 16384 | 65536
C类 | 192.0.0.0-223.255.255.255 | 110 | 2097152 | 256
D类（组播） | 224.0.0.0-239.255.255.255 | 1110 | N/A | N/A
E类（保留） | 240.0.0.0-255.255.255.255 | 1111 | N/A | N/A

## Slide 8: IP地址类型判断
类型 | 二进制（高序位） | 点分十进制（第一组十进制数）
A | 0 | 0——127
B | 10 | 128——191
C | 110 | 192——223
D | 1110 | 224——239
E | 1111 | 240——255

## Slide 9: 以下IP地址属于哪类地址
百度IP：119.75.218.77，
淘宝IP：123.129.215.178，
淄博五中IP ：222.134.153.158

## Slide 10: 单播地址
能够分配给主机的地址称为单播地址。
有两类地址不能分配给主机使用
  全0地址：网络地址，代表整个网络，不指定 任何一台主机
    192.168.1.0
  全1地址：广播地址，指该网段里的所有主机
    192.168.1.255
这两个地址不能分配给具体主机使用。所以，实际可分配主机数量需要减去2，
比如C类地址的主机数量为256，实际可分配的主机地址为
256-2=254

## Slide 11: 子网寻址与划分
10
网络号16位
子网ID8位
主机ID8位
0
15
16
31
B类网络
B类网络默认网络号
部分主机号充当子网络号
子网划分：把一个大网络通过掩码分割成许多小网络
思 路：将主机号的一部分（左边的位）拿出来做子网络号，剩余的部分做子网主机号
子网寻址：支持子网划分功能的方法

## Slide 12: *子网掩码——网络地址
10000000 00100000 00000001 00001110
11111111 11111111 11111111 00000000
10000000 00100000 00000001 00000000
地址
掩码
结果
128.32.1.14
255.255.255.0/24
128.32.1.0
IPv4地址128.32.1.4与长度为24的掩码进行“与”运算得到网络部分128.32.1.0/24
“/24”表示该IP地址前24位是网络号

## Slide 13: *子网掩码——主机地址
10000000 00100000 00000001 00001110
00000000 00000000 00000000 11111111
10000000 00100000 00000001 11111111
地址
掩码
结果
128.32.1.14
0.0.0.255
128.32.1.255
255.255.255.0/24的掩码取反后为0.0.0.255，这将最后8位设置为1，与IP地址进行“或”运算，得到十进制数255和子网广播地址128.32.1.255，子网广播地址即主机部分
（11111111）2=25510

## Slide 14: 默认子网掩码
A类地址 | 网络号（8位） | 主机号（24位）
默认子网掩码 255.0 0.0 | 11111111 | 00000000 00000000 00000000
B类地址 | 网络号（16位） | 主机号（16位）
默认子网掩码255.255.0.0 | 11111111 11111111 | 00000000 00000000
C类地址 | 网络号（24位） | 主机号（8位）
默认子网掩码255.255.255.0 | 11111111 11111111 11111111 | 00000000

## Slide 15: *常见子网掩码
点分十进制表示 | 二进制表示
255.192.0.0 | 11111111 11000000 00000000 00000000
255.255.254.0 | 11111111 11111111 11111110 00000000
255.255.255.128 | 11111111 11111111 11111111 10000000

## Slide 16: IPv4 vs IPv6
IPv4由IANA(The Internet Assigned Numbers Authority，互联网数字分配机构)进行全球分配
IPv4弊端：
  A、B类网络太大
  C类主机数量太小
  总数量有限
  2011年2月3日，IPv4地址已经全部分配完毕

## Slide 17: IPv4 vs IPv6
IPv4：有4294967296个可能地址
IPv6：340282366920938463463374607431768211456
地球上每一粒沙子都有一个IP地址